## Slide 1
Предмет : “Комп’ютерна схемотехніка”
Спеціальність : “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”
Роменський коледж Київського національного економічного університету
Notes: <number>

## Slide 2
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:

## Slide 3
Дешифратори

## Slide 4: План уроку
1 Загальна характеристика дешифраторів:
а) основні поняття та визначення;
б) класифікація дешифраторів;
в) основні характеристики дешифраторів;
г) умовні графічні позначення дешифратора;
д) застосування дешифраторів.
2 Лінійні дешифратори на два входи і чотири виходи:
а) лінійні дешифратори на елементах І;
б) лінійні дешифратори на елементах ЧИ.
3 Пірамідальні дешифратори.

## Slide 5
Дешифратором називається функціональний вузол комп’ютера, призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду в керуючий сигнал лише на одному із своїх виходів.
У загальному випадку дешифратор має n однофазних входів (іноді 2n парафазних) і m=2ⁿ виходів, де n – розрядність (довжина) коду, який дешифрується.
а) основні поняття та визначення:

## Slide 14
Дешифратор з максимально можливим числом виходів m=2ⁿ називається повним. Функціонування повного дешифратора описується системою логічних виразів вигляду:
де X1,..., Xn – вхідні двійкові змінні; F0, F1,..., Fm-1 – вихідні логічні функції, що являють собою мінтерми (конституєнти 1) n змінних.

## Slide 15
Вихід, на якому з’являється керуючий сигнал, називається активним.
Двійковий код, який вміщує завжди тільки одну одиницю, а інші – нулі, називається унітарним. Тому дешифратор є перетворювачем вхідного позиційного коду в унітарний вихідний код.

## Slide 16
Функціонування повного дешифратора з інверсними виходами представляється системою виду:
де L0, L1, ... , Lm-1 – вихідні логічні функції, що є макстермами (конституєнти 0) n змінних. Між двома видами вихідних функцій існує простий зв’язок: Fi=Li

## Slide 17
Дешифратори класифікують за такими ознаками: - способом структурної організації – одноступеневі (лінійні) і багатоступеневі, в тому числі пірамідальні та прямокутні (матричні); - форматом вхідного коду – двійкові, двійково-десяткові; - розрядністю коду, який дешифрується – 2, 3, ..., n; - формою подачі вхідного коду – з однофазними і парафазними входами; - кількістю виходів – повні й неповні дешифратори; - видом вхідних стробуючих сигналів – в прямому або інверсному значеннях; - типом використовуваних логічних елементів – І, НЕ, ЧИ, НЕ І, НЕ ЧИ і т.д.
б) класифікація дешифраторів

## Slide 18: в) основні характеристики дешифраторів
До основних характеристик дешифратора відносять: число ступенів (каскадів) дешифрації, кількість використаних логічних елементів або мікросхем, загальне число входів логічних елементів, час дешифрації і споживану потужність.

## Slide 19
Умовні графічні позначення дешифраторів на електричних схемах показані на рис.1.
Рисунок 1- Умовні графічні позначення дешифратора: а - на функціональних схемах; б,в- на принципіальних схемах
г) умовні графічні позначення дешифратора

## Slide 20
В комп’ютерах дешифратори використовують для виконання таких операцій:
дешифрації коду операції;
перетворення коду адреси операнда;
забезпечення візуалізації на зовнішніх пристроях;
реалізації логічних операцій та побудови мультиплексорів і демультиплексорів.
д) застосування дешифраторів

## Slide 21
Рисунок 2- Ілюстрація використання дешифраторів

## Slide 22: 1.1 Питання на закріплення:
Що таке дешифратор?
Назвіть призначення дешифраторів.
За якими ознаками класифікують дешифратори?
Які операції в комп’ютері виконує дешифратор?
Назвіть основні характеристики дешифратора.

## Slide 24: а) лінійні дешифратори на елементах І
Схеми лінійних дешифраторів на основі рівнянь (1)
і (2) показані на рисунку 3

## Slide 25
Рисунок 3-Схеми лінійних дешифраторів на елементах І: а – з парафазними входами; б – з однофазними входами і стробуванням

## Slide 26
За даними таблиці 2 записується система логічних функцій в ДКНФ:
б) лінійні дешифратори на елементах ЧИ

## Slide 27
Рисунок 4- Схема лінійних дешифраторів на елементах ЧИ:
а – з парафазними входами; б – з однофазними входами і стробуванням

## Slide 28: 2.1 Питання на закріплення:
Назвіть послідовність операцій, які потрібно виконати, щоб побудувати схему дешифратора.
В чому полягає різниця між схемами дешифраторів з однофазними та парафазними входами?

## Slide 30: 3.1 Питання на закріплення:
Що таке пірамідальний дешифратор?
Від чого залежить число ступенів у пірамідальному дешифраторі?

## Slide 31: Тестові завдання
За результатами тесту, перевіряємо як група засвоїла новий матеріал.
7 вірних відповідей – високий рівень;
6-5 вірних відповідей – на достатньому рівні;
4 вірні відповіді – на середньому рівні;
менше 4-х вірних відповідей – низький рівень.

## Slide 32
Варіант№1 Варіант№2 Варіант№3
1 – б; 1 – а; 1 – а;
2 – а; 2 – в; 2 – а;
3 – г; 3 – г; 3 – а;
4 – а; 4 – б; 4 – г;
5 – а; 5 – а; 5 – б;
6 – в; 6 – г; 6 – в;
7 – г. 7 – а. 7 – г.
Вірні відповіді:

## Slide 33
Завдання. Розробити і побудувати схему дешифратора, принцип дії якого представлений таблицею істинності
Х1 | Х2 | Х3 | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 34
Вивчити тему “Дешифратори” Л1 Ст.132-136.
Вивчити та законспектувати теми на самостійне вивчення:
1 “Прямокутні дешифратори” Л1 Ст.136-137;
2 “Багатоступеневі дешифратори. Каскадування дешифраторів” Л1 Ст.137-138.
Підготуватися до лабораторної роботи №6. Вивчення принципу побудови та роботи дешифраторів.

## Slide 35
Прямокутні дешифратори

## Slide 36
Рисунок 6 - Схема прямокутного дешифратора

## Slide 37
Багатоступеневі дешифратори. Каскадування дешифраторів
Рисунок 7- Розбиття вхідного коду, який дешифрується на групи: а – при n=10; б – при n=13