## Slide 2
Ножиці садові
Ручні гальма
Журавель
Передавальний механізм велосипеда

## Slide 5
Піраміда була побудована XVII столітті до н. е. Припускають, що будівництво тривало 23 роки.
Збудовано її з 2300 тисяч кам'яних плит масою 2,5 т кожна.
Висота піраміди становила близько 147 метрів.
На думку Геродота, який першим докладно описав піраміди, на будівництві піраміди Хеопса було зайнято сто тисяч рабів.

## Slide 6
Точка опори
F1
F2

## Slide 7
F1
F2
Точка опори
Важіль ІІ роду

## Slide 8
Відкрив закони важеля.
Йому належить крилатий виcлів "Дайте мені точку опори, і я переверну Землю".
(287 до н.е. - 212 до н.е.)

## Slide 9
клин
похила площина
гвинт
колесо
коловорот

## Slide 10
Архіме́дів гвинт — один з перших типів насосів, водопідйомна машина, вал із гвинтовою поверхнею, встановлений у похилій трубі, нижній кінець якої занурений у воду.

## Slide 11
При обертанні (наприклад, вітряного чи іншого двигуна) гвинтова поверхня вала переміщає воду по трубі на висоту до чотирьох метрів.
Гвинт дотепер використовується для підйому води в дельті Нілу в Єгипті.

## Slide 12
Інженерний геній Архімеда з силою проявився при облозі Сіракуз, багатого торгового міста на острові Сицилія. Воїнів римського консула Марцелла було надовго затримано біля стін міста небаченими машинами.

## Slide 13
Коловорот — ручний інструмент для свердління отворів у дереві та інших м'яких матеріалів, з ручкою у вигляді скоби та патроном для за жиму свердел, та інших знарядь, які вимагають дії обертання навколо осі і тиснення уздовж її.

## Slide 14
Блок - простий механічний пристрій, що дозволяє регулювати силу, вісь якого закріплена при підйомі вантажів, не піднімається і не опускається. Являє собою колесо з жолобом по колу, що обертається навколо своєї осі. Жолоб призначений для каната, ланцюга, ременя і т. п. Вісь блоку міститься в обіймах, прикріплених на балці або стіні, такий блок називається нерухомим, коли ж до цих обойма прикріплюється вантаж, і блок разом з ними може рухатися, то такий блок називається рухомим.
Нерухомий блок вживається для підйому невеликих вантажів або для зміни напрямку сили.
Рухомий блок має вільну вісь і призначений для зміни величини прикладених зусиль. Якщо кінці мотузки, охоплюючий блок, складають з горизонтом рівні між собою кути, то діюча на вантаж сила належить до його вагою, як радіус блоку до хорди дуги, обхопленной канатом; звідси, якщо мотузки паралельні (тобто коли дуга, охоплює мотузкою, дорівнює напівокружності), то для підйому вантажу сили буде потрібно вдвічі менше, ніж вагу вантажу,

## Slide 15
У Росії в 1654 році майстри – ливарники вилили “Цар – дзвін” масою близько 130 т. Який піднімали на дзвіницю протягом дев'яти місяців.

## Slide 16
Який простий механізм застосовували у Єгипті під час спорудження пірамід?
Які є прості механізми?
Що таке важіль?
Де використовують важелі?

## Slide 18
Будівельні роботи колись і тепер

## Slide 19
§ § 37.38
Заповнити таблицю.
Приклади застосування важелів, ,блоків, коловоротів.
Побут | Техніка | Шкільна майстерня | Природа