## Slide 1: Електричний струм. Розв'язання задач
Розум - це не тільки знання, а й уміння застосувати ці знання на практиці
(Арістотель)

## Slide 2: Завдання уроку:
Повторити:
основні питання теми “ Електричний струм ”
застосування електричного струму в побуті та економне його використання.
правила техніки безпеки під час роботи з електричними приладами

## Slide 3: Техніка безпеки
Будьте уважні, точно виконуйте вказівки вчителя
Чітко з’ясуйте порядок і правила безпечного проведення експерименту
Для складання електричного кола користуйтесь провідниками з клемами та міцною ізоляцією без видимих пошкоджень
Складаючи електричне коло, уникайте перетину провідників

## Slide 4: Техніка безпеки
Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу
Складене електричне коло вмикайте після перевірки і з дозволу вчителя
Не виконуйте повторно з’єднань у колах до вимикання джерела струму
Після закінчення роботи вимкніть джерел струму , а потім розберіть електричне коло
Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя

## Slide 5: Тести (з вибором 1 правильної відповіді)
1.Електричний струм – це…
А…упорядкований рух заряджених частинок.
Б…хаотичний рух заряджених частинок.
В… упорядкований рух атомів і молекул.
Г… хаотичний рух атомів і молекул.
2.Яке з математичних співвідношень є визначення сили струму?
А. Б. B. Г.
3. Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для ділянки кола?
А. Б. В. Г.
4. Вкажіть прилад для вимірювання сили струму:
А. Вольтметр В.Омметр Г. Реостат
5. Вкажіть прилад для вимірювання електричного опору:
А. Вольтметр Б. Амперметр В.Омметр Г. Реостат
6.Одиницею роботи в СІ є: А.1Вт Б.1Кл В.1В Г.1 Дж
7. Одиницею потужності в СІ є: А.1Вт Б.1Кл В.1В Г.1 Дж
8.Як вмикають амперметр в електричне коло?
А. Послідовно зі споживачем Б. Паралельно зі споживачем
В. Паралельно джерелу струму Г. Правильної відповіді немає

## Slide 6: Взаємоперевірка
А…упорядкований рух заряджених частинок
А.
Б.
Б. Амперметр
В.Омметр
Г.1 Дж
А.1Вт
А. Послідовно зі споживачем

## Slide 7: Експериментальна задача
Дослідити, чи залежить
загальна потужність струму
на лампочках від способу їхнього з'єднання
( послідовного та паралельного)

## Slide 8: Задачі, практичного змісту
1. Обчислити граничну напругу для людини, якщо опір її тіла, коли шкіра рук суха і неушкоджена 20 кОм, а сила струму вважається безпечною для людини 0,5 мА.(2б)
2. Довжина алюмінієвого дроту в освітлювальній мережі 100 м, площа поперечного перерізу 2 кв. мм. Чому дорівнює опір такого дроту?(2б)
3. Визначити яку роботу виконує комп’ютер за 5 годин роботи, якщо він споживає силу струму 2 А при напрузі 220 В. Скільки буде коштувати спожита електроенергія за місяць такої роботи, якщо 1 кВтгод коштує 24,5 копійки.(3б)
4. Яка кількість теплоти виділиться за 10 хв в електричному чайнику з опором 100 Ом, включеному в мережу 220 В? Скільки води можна нагріти від 200С до кипіння, використовуючи все тепло, яке виділяється струмом? (4б)

## Slide 10: Енергозбереження у власному домі
Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про використання електричних приладів вдома та розробити правила економної їх експлуатації.

## Slide 11: Енергозбереження у власному домі
Лампочка
Праска
Холодильник
Пральна машина

## Slide 12
Першу лампу розжарювання
продемонстрував в 1872р.
російський інженер Лодигін
У1881р. запатентована
лампа Т.Едісона
В 1910 р. з'явилась
лампа з вольфрамовим
тілом розжарювання
ЛАМПА ЕДІСОНА

## Slide 13
У 1959 р. перші кварцові
галогенні лампи розжарювання
1938 р. С.І. Вавилов перша люмінесцентна лампа
У 1913 р. для підвищення
світлової віддачі тіло розжарювання стали виготовляти у формі спіралі

## Slide 14: Економне використання
Вимикайте світло, коли воно не потрібно.
Чиніть за принципом: ” Хто йде останній,той вимикає світло ”
Використовуйте одну потужну лампу замість декількох ламп меншої потужності
Утримуйте в чистоті лампи, плафони та іншу освітлювальну арматуру
Стіни й стелі мають бути світлих тонів

## Slide 15
1834 р. – перша машина для
виготовлення льоду –
англієць Паркінс;
1887 р. – перший домашній
холодильник – француз Джон Леслі;
1893 р. – холодильник з
електричним двигуном – Е. Томсон
Sharp – перший в світі холодильник
з спеціальним відділенням для
заморожування, розморожування,
підігрівання і підтримки температури
гарячих блюд до +60 ºС

## Slide 16: Економне використання
Встановіть терморегулятор на 4-5 С
Пересвідчіться в тому, що холодильник не торкається теплих стін
Намагайтесь відчиняти холодильник якомога рідше
Очищайте від пилу задню стінку холодильника
Перевірте, чи гасне лампочка всередині холодильника, коли зачинені двері
Перевірте, чи добре прилягає по всьому периметру ущільнювач для дверей

## Slide 17
Середина XVIII ст. – праска з вугіллям, що горить, усередині
Існували і спиртові праски, які працювали за принципом гасової лампи. В невеликий бочонок заливався спирт і підпалювався. У 19 ст. за спиртову праску можна було виручити невелике стадо овець
1903 рік Ерл Річардсон винайшов - полегшену праску з електричним нагрівом
1905 рік – удосконалив модель своєї праски

## Slide 18: Економне використання
Використовувати праску з терморегулятором
Використовувати оптимальний режим прасування
Не залишати праску без догляду
Після закінчення роботи вимикати з мережі

## Slide 19
В 1910 році електричних пральних машин винахідник Алва Фішер
В 1951 році у виробництво перших автоматичних пральних машин
В 1978 році були зроблені перші автоматичні пральні машини контрольовані мікрочипом

## Slide 20: Економне використання
Використовувати правильний температурний режим
Використовувати повне завантаження барабана машини
Не перевантажувати машину
Використовувати малопотужні пральні машини(ультразвукові)

## Slide 21
викликає зменшення адаптивних резервів організму,
зниження імунітету, працездатності,
під його впливом у людини розвивається синдром хронічної втоми,
збільшується ризик захворювань

## Slide 23: Дані про рівні випромінювання деяких побутових приладів
Американські і шведські учені незалежно один від одного встановили безпечну для здоров'я людини межу
інтенсивності електромагнітних полів - 0,2 мкТл (мікротесла)
Холодильник (оснащений системою no frost - на відстані 1 м від дверець) - 0,2 мкТл.
Будинкова електропроводка - перевищує 0,2 мкТл.
Електричний чайник - 0,6 мкТл.
Пральна машина - 1 мкТл.
Електроплита - 1-3 мкТл ( на відстані 20 -30 см від передньої панелі).
Свч - піч - 8 мкТл (на відстані 30 см).
Пилосос - 100 мкТл.

## Slide 24
ЯК ВИПРОМІНЮВАННЯ
ТЕЛЕФОНУ
ВПЛИВАЄ НА МОЗОК
- ділянка головного мозку на яку діє випромінювання
доросла
людина
По даним групи “Мобільний зв’язок і здоров’я”
Великобританія

## Slide 25
необхідно виключити тривале перебування (регулярно по декількох годин в день) в місцях підвищеного рівня електричного поля промислової частоти;
ліжко для нічного відпочинку максимально віддаляти від джерел тривалого опромінювання, відстань до розподільних щитових, силових електрокабелів повинні бути 2,5 – 3 метри;
при розміщенні в квартирі побутової техніки керуйтеся наступними принципами: розміщуйте побутові електроприлади по можливості далі від місць відпочинку, не розташовуйте побутові електроприлади поблизу і не ставте їх один на одного
не користуйтеся стільниковим телефоном без необхідності;
розмовляйте безперервно не більше 3 – 4 хвилин;

## Slide 26: Домашнє завдання
Повторити п. 21-28
Підрахувати витрату та вартість електричної енергії у своїй квартирі за рік. Запропонувати шляхи зменшення втрат.
Скласти кросворд з теми «Електрика»
Твір на тему:” Як я зберігаю електроенергію в школі і вдома”

## Slide 27: Основне завдання в житті при використанні електричного струму
Дотримуватись правил ТБ під час роботи з електричним струмом
Бережно ставитись до його використання