## Slide 1: ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛА.
Втрати тепла в приміщенні з центральним опаленням й водопостачанням складають:
із-за не утеплених вікон і дверей – 40%;
через віконниці – 15%;
через стіни – 15%;
через підлоги і стелю – 7%;
при використанні гарячої води – 23%

## Slide 2: ЗНАЧНО СКОРОТИТИ ВТРАТИ ТЕПЛА МОЖНА ТАКИМ ЧИНОМ:
встановити пластикові вікна або своєчасно утеплити звичайні;
утеплити внутрішню частину зовнішніх стін (пінопластові плити, дерев’яні панелі, алюмінієва фольга, гіпсокартон тощо), ізольовані стіни швидко нагріваються і далі зберігають тепло.
покрити підлогу товстими килимами чи доріжками;
розставити меблі так, щоб не перешкоджати проходженню повітря від батареї;
штори не повинні закривати батареї центрального опалювання;
видалити зайву фарбу з батарей;
підтримувати вологість повітря 35-65% шляхом частого й короткочасного провітрювання.

## Slide 3: ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТРЕБА МАТИ НА УВАЗІ:
через кран, з якого капає вода (10 краплин хвилину) витікає 2000л води за рік;
приймаючи ванну (140-180л), ви використовуєте втричі більше енергії ніж приймаючи душ 5 хвилин, розпилювачі на кранах дозволяють більш ефективно використовувати воду.

## Slide 4: ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ПОБУТІ.
При економному використанні електроенергії, без шкоди комфортному проживанню можна скоротити використання електроенергії на 20-25%, дуже важливо раціональне використання електроенергії в осіньо - зимовий період і в години найбільшого її використання: з 8.00 до 10.00 і з 19.00 до 21.00.
Освітлення приміщення складається з природного (через вікно)
й штучного (за допомогою світильників). Кожне з них
повинно забезпечувати достатню освітленість приміщення,
повинно бути рівномірним без різких тіней.

## Slide 5: ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:
чистоти віконниць (забруднене скло поглинає до
30 % світла);
надмірна кількість квітів на підвіконні;
близького розташування дерев біля будинку (ближче 5м);
розташування вікон відносно частин світу
(з південного боку вікна пропускають
більше світла);
оздоблення стін і стелі (рекомендується світле оздоблення).

## Slide 6: У ПРИМІЩЕННІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТРИ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ:
загальне – забезпечуються найпотужнішими світильниками,
розташованими в центрі стелі (на 1кв.м. приміщення бути
15-25Вт міцності ламп напруження);
місцеве – забезпечую необхідне освітлення у певних
місцях за допомогою спеціальних світильників з
лампами напруження 60-100Вт (в залежності
від роботи, яка виконується);
комбіноване – досягається використанням місцевого і загального.

## Slide 7: ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ШТУЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ ДОСЯГАЄТЬСЯ:
правильним вибором типа освітлення;
використання чистих ламп і світильників (забруднені пропускають на 30% світла менше);
використання компактних люмінесцентних ламп (служать у 8 разів довше), використовують енергії в 4-5 разів менше ніж лампи напруження.