## Slide 1: Відкрите заняття з теми Закони постійного струму викладач Юрченко В.І.

## Slide 2
Мета заняття
  Узагальнення і систематизація знань та вмінь з теми “Закони постійного струму”
Повинні знати:
- природу електричного струму;
- визначення і формули сили і густини струму;
- визначення постійного струму;
- призначення джерел електричної енергії;
- закони Ома для ділянки кола і повного кола;
- фізичний зміст е.р.с. і напруги;
- фізичний зміст опору, питомого опору і термічного коефіцієнта опору;
правила та математичний вираз для послідовного і паралельного з’єднання споживачів;
закони Кірхгофа;
- закони Ома для замкнутого кола з однією та декількома е.р.с. ;
- основні формули для визначення роботи і потужності електричного струму;
- теплову дію струму.

## Slide 3
Повинні вміти:
- збирати найпростіше електричне коло;
- користуватись реостатом;
- дослідним шляхом визначати опір провідника, е.р.с. і внутрішній опір джерела;
- визначати вид з’єднань споживачів енергії електричних кіл;
- з’єднувати джерела електричної енергії послідовно і паралельно;
- робити розрахунок електричних кіл при різноманітних з’єднаннях споживачів і джерел електричної енергії.

## Slide 4
Електричний струм
направлений рух електрично
заряджених частинок
постіний
змінний
сила струму
густина струму
Електричний струм, сила і напрям якого з часом не змінюється
електричний опір
Фізична величина, модуль якої дорівнює відношенню сили струму I до площі поперечного перерізу провідника S
Фізична величина, що залежить від матеріалу та пропорційна довжені провідника і обернено пропорційна площі його поперечного перерізу
Скалярна величина, що дорівнює відношенню кількості елекрики ΔQ, яка за час Δt переноситься через певний переріз провідника, до часу Δt.
напруга
робота
Фізична величина, що пропорцiйна напрузi, силi струму та часу, за який ця робота виконується
потужність
Фізична величина, пропорцiйна силi струму та опору
Фізична величина, що дорівнює відношенню роботи електричного струму до часу, протягом якого вона виконується

## Slide 5
Закони постійного струму
Закон Ома для
ділянки кола
Закон Ома для
повного кола
Закон
Джоуля-Ленца
Перший закон
Кірхгофа
Другий закон
Кірхгофа
Сила струму в провіднику пропорцiйна напрузцi на його кiнцях i обернено пропорцiйна опору провiдника
Сила струму в колі пропорцiйна ЕРС, яка дiє в колi, i обернено пропорцiйна сумi опорiв кола i внутрiшнього опору джерела.
Кількість теплоти, яку виділяє струм у провіднику, пропорційна квадрату сили струму, часу його проходження і опору провідника.
Алгебрична сума струмів, які збігаються у вузлі, дорівнює нулю.
У будь – якому замкнутому контурі розгалуженого кола алгебрична сума ЕРС дорівнює алгебричній сумі добутків струмів на опори відповідних ділянок цого кола.

## Slide 6
Сила струму
У кожному стобчику таблиці кликните по вірній, на ваш погляд, відповіді. При вірній відповіді почуєте аплодисменти. |  |  | 
Позначення | Одиниці вимірювання | Формули | Прилади
t | Ом |  | вольтметр
U | А |  | амперметр
I | км |  | омметр
R | с |  | барометр
ν | В |  | мікрометр

## Slide 7
У кажному стобчику таблиці натисніть на вірні, на ваш погляд, відповіді. При вірній відповіді почуєте аплодисменти. |  |  | 
Позначення | Одиниці вимірювання | Формули | Прилади
t | Ом |  | вольтметр
U | А |  | амперметр
I | км |  | омметр
R | с |  | барометр
ν | В |  | мікрометр
Электрична напруга

## Slide 8
У кажному стобчику таблиці натисніть на вірні, на ваш погляд, відповіді. При вірній відповіді почуєте аплодисменти. |  |  | 
Позначення | Одиниці вимірювання | Формули | Прилади
t | Ом |  | вольтметр
U | А |  | амперметр
I | км |  | омметр
R | с |  | барометр
ν | В |  | мікрометр
Электричний опір

## Slide 9
1. При послідовному з’єднанні провідників незмінною величиною є:
а) напруга; б) сила струму; в) опір.
2. Формула роботи електричного струму:
а) б) в) г)
3. Формула закону Ома для ділянки кола:
а) б) в) г)
4. Призначення амперметра:
а) регулювання сили струму; б) вимірювання сили струму;
в) регулювання напруги; г) вимірювання напруги.
5. Згідно із законом Ома для ділянки кола, сила струму через відрізок металевого дроту, що підключений до джерела живлення, прямо пропорційна…
а) довжині відрізку дроту, б) опору відрізку дроту, в) температурі дроту, г) напрузі на клемах джерела
6. Яке співвідношення завжди виконується при паралельному з’єднанні двох резисторів різного опору?
Поточний контроль знань
I варіант
А | Б | В | Г

## Slide 10
1. При паралельному з’єднанні провідників незмінною величиною є:
а) напруга; б) сила струму; в) опір.
2. Формула потужності електричного струму:
а) б) в) г)
3. Формула закону Ома для повного кола:
а) б) в) г)
4. Призначення вольтметра:
а) регулювання сили струму; б) вимірювання сили струму;
в) регулювання напруги; г) вимірювання напруги.
5. Яка з наведених формул є математичним записом закону Джоуля – Ленца?
6. Яке співвідношення завжди виконується при послідовному з’єднанні N резисторів різного опору?
Поточний контроль знань
ІI варіант
А | Б | В | Г
А | Б | В | Г

## Slide 11
Поточний контроль знань
Ключ
1 | б
2 | а
3 | г
4 | б
5 | г
6 | Б
1 | а
2 | а
3 | в
4 | г
5 | Г
6 | Б
І варіант
ІІ варіант

## Slide 12
Джерела электричного струму

## Slide 13
Электричний струм – упорядковане перенесення заряджених частинок.
Умови виникнення электричного струму:
  присутність вільних электричних зарядів в провіднику;
  присутність зовнішнього электричного поля для провідника.

## Slide 14
♦ Порівняйте досліди, позначені на малюнках.
Що спільного і чим вони відрізняються?
Джерело струму – пристрій, в якому відбувається перетворення будь-якого виду энергії в электричну энергию.
Пристрої, які разгалуджують заряди, або створюють электричне поле, називають джерелами струму.

## Slide 15
Перша електрича батарея з’явилась у 1799 році. Її винайшов Олессандро Вольта (1745 - 1827) — італійський фізик, хімік та фізиолог, винахідець джерела постійного электричного струму.
Перше джерело струму – «вольтов стовб» – був збудований в точній відповідності з його теорією «металевої» електрики. Вольта поклав один на одного поперемінно декілька десятків невеличких цинкових и срібних кол, поклавши між ними бумагу, змочену у підсоленій воді.

## Slide 16
Механічне джерело струму - механіча енергія перетворюється в електричну енергію.
У кінці XVIII століття усі технічі джерела струму були засновані на електризації тернем. Найбільш ефективним серед джерел струму стала електрофорна машина (диски машины приводяться до руху в протилежних напрямках; в результаті тертя щіток і дисків на кондукторах машини накопичуються заряди протилежного знаку).
Електрофорна машина

## Slide 17
Теплове джерело струму – внутрішня енергія перетворюється в електричну енергію.
Термопара
Коли два провідники з різних металів спаяти з одного боку, а тоді нагріти місце спая, то в них виникає струм – заряди при нагріванні спая розгалужуються. Термоелементи застосовуються в термодатчиках і на геотермальних електростанціях як датчики температури.
Термоелемент (термопара)

## Slide 18
Енергія світла за допомогою сонячних батарей перетворюється в електричну енергію.
Солнечная батарея
Коли освітити деякі речовини світлом, в них з’являється струм – світове джерело перетворюється в електричне джерело.
В данному пристрої заряди розгалужуються під дією світла. Фотоелементи застосовуються в сонячних батареях, світлових датчиках, калькуляторах, відеокамерах.
Фотоелемент

## Slide 19
Заряди разгалужуються щляхом виконання механічної роботи. Застосовується у виробництві промислової електроенергії.
Електромеханічний генератор
Генератор (от лат. generator - виробник) – пристрій, апарат або машина, яка виробдяє певний продукт.

## Slide 20
3
2
1
♦ Які джерела струму ви бачите на малюнках?

## Slide 21
Пристрій гальванічного елемента
Гальванічний елемент – хімічне джерело струму, в якому електрична енергія виробдяється методом прямого перетворення хімічної енергії окислювально-відновна реакція.

## Slide 22
Джерела струму минулого століття…

## Slide 23
З декількох гальванічних элементів можно створити батарею.

## Slide 24
Батарея (елемент живлення) – побутова назва джерела електрики для автономного живлення портативного пристрою. Може уявляти собою одинарний гальванічний елемент, акумулятор чи їх з’єднання в батарею для збільшення напруги.

## Slide 25
Акумулятор – хімічене джерело струму багаторазової дії. Якщо занурити у розчин солі два вугільних електроди, то гальванометр не покаже наявності струму. Якщо ж акумулятор заздалегідь зарядити, то його можно використовувати в якості самостійного джерела струму. Існують різні типи акумуляторов: кислотні и лужні. Заряди в них разгалужуються і в результаті хімічних реакцій.
Акумулятор
Електричні акумулятори використовуються для накопичення енергії та автономного живлення разноманітних споживачів.

## Slide 26
Акумулятор (от лат. accumulator - накоплювач) – пристрій для накопичення енергії з метою її подальшого використання.

## Slide 27
Пристрій акумулятора

## Slide 28
♦ Назвіть джерела струму, позначені цифрами 1, 2, 3, 4, 5.

## Slide 29
Джерела струму | Спосіб разголуження зарядів | Застосування
Фотоелемент | Дія світла | Сонячні батареї
Термоелемент | Нагрів спаїв | Вимірювання температури
Електромеха-нічний генератор | Здійснення механічної роботи | Виробництво промислової електричної енергії
Гальванічний елемент | Хімічна реакція | Ліхтарики, радіоприймачі
Акумулятор | Хімічна реакція | Автомобілі
Класифікація джерел струму

## Slide 30
Герметичні малогабаритні акумуляторы (ГМА) ГМА використовуються для малогабаритних споживачів электричної енергії (телефонні радіотрубки, портативні радіоприймачі, електронні годинники, вимірювальні прилади, сотові телефони та ін.).

## Slide 31
Застосування джерел струму
♦ Назовіть прилади, які зображені на малюнках.
1
2
6
3
4
5

## Slide 32
Практично-розрахункова задача

## Slide 33
Практично-розрахункова задача

## Slide 34
Практично-розрахункова задача

## Slide 35
Практично-розрахункова задача

## Slide 36
Практично-розрахункова задача

## Slide 37
Практично-розрахункова задача

## Slide 38
Практично-розрахункова задача

## Slide 39
№ дос-ліду | Послідовне з’єднання |  |  |  | Паралельне з’єднання |  |  |  | R1, Ом | R2, Ом
 | І, А | U, В | U1, В | U2, В | I, А | U, В | І1, А | I2, А |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Практично-розрахункова задача

## Slide 40
Лампа розжарювання

## Slide 41
1870 год
1879 год
1890 год
Олександр Миколайович Лодигін
Лампи Лодигіна
(1847 – 1923)
(1847 – 1931)
Томас Едісон

## Slide 42
Галогенні лампи

## Slide 43
Якісна задача
Дві лампи опором 80 Ом та 160 Ом підключені до електричного кола: а) послідовно; б) паралельно. В котрій з них виділиться більше тепла? Відповідь обгрунтувати.
а)
б)

## Slide 44
Домашнє завдання
В. Ф. Дмитрієва “Фізика”, с. 297-316, підготуватися до контрольної роботи.
Домашній проект. Зробити модель джерела струму (гальванічного елементу).