## Slide 1
Виробництво, передача і використання електричної енергії
Мультимедійний супровід
до уроку фізики у 11 класі
Підготувала вчитель Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20
Петрик Тетяна Олександрівна

## Slide 2: Диктант
1. Явище виникнення електричного струму в замкнутому провіднику, який знаходиться в змінному магнітному полі, називається …
Електромагнітною індукцією

## Slide 3: Диктант
2. Змінне………..поле, що проходить через котушку збуджує в ній …
магнітне
Електрорушійну силу індукції

## Slide 4: Диктант
3. Електричний струм, який виникає в замкненому провіднику в змінному магнітному полі, називають…
Індукційним

## Slide 5: Диктант
4. Індукційний струм в замкнутому провіднику має такий напрям, що створене ним магнітне поле компенсує…
Зміну магнітного, яка викликала цей струм

## Slide 6: Диктант
5. Величина, що дорівнює добутку магнітної індукції на площу замкнутого контура на косинус кута (між вектором індукції та нормаллю до контуру) називається….
Магнітним потоком

## Slide 7: Диктант
6. ЕРС індукції прямопропорційна…
Швидкості зміни магнітного потоку

## Slide 8: Диктант
7. Якщо контуром є котушка,
то ЕРС індукції пропорційна…
Кількості витків

## Slide 9: Диктант
8. Фізичну величину, яка характеризує електромагнітні властивості котушки чи провідника, називають…
Індуктивністю

## Slide 10: Диктант
9. ЕРС самоіндукції залежить від….
Індуктивності провідника і швидкості зміни сили струму в ньому

## Slide 11: Диктант
10. Енергія магнітного поля котушки зі струмом пропорційна…..
Індуктивності котушки і квадрату сили струму в ній

## Slide 12: 11. Яке явище спостерігається при обертанні рамки?....
Виникнення індукційного струму

## Slide 13: Диктант
12. Пристрій, призначений
для підвищення або зниження напруги в одній котушці відносно напруги у другій котушці, надіті на замнуте металеве осердя називається…
Трансформатором

## Slide 14: Диктант
13. Напруга на обох обмотках трансформатора при холостому ходу пропорційна…
Кількості витків у котушках

## Slide 15: Диктант
14. Якщо трансформатор підвищує напругу у 10 разів, то сила струму у вторинній обмотці на навантаженні…
Зменшиться у 10 разів

## Slide 16: Диктант
15. Допишіть формули:
Ф= В * соs ԃ
* = -
I =
W = ε=

## Slide 17
Prezentacii.com
Виробництво, передача і використання електричної енергії

## Slide 18: Якою була б наша планета і наше життя на ній якби раптом зникла електрика?

## Slide 19
Електроенергетика — базова галузь економіки України.
Вона одна з найстарших у країні.
Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, використанні атомної енергії, енергії рік.
Prezentacii.com

## Slide 20
Типи електростанцій

## Slide 21
Загальна схема електроенергетики
Електроенергетика
Виробництво електроенергії
Передача електроенергії
Використання електроенергії
ГЕС
ТЕС
АЕС
лінії передач змінного струму
народне господарство
сільське господарство
транспорт
промисловість
лінії передач постійного струму
Альтерна
тивна енергетика

## Slide 22: Переваги електричної енергії
Можна передавати по проводам
Можна трансформувати
Легко перетворюється на інші види енергії
Легко виникає з інших видів енергії

## Slide 23: Схема передавання електроенергії
Генератор
11 кВ
110
кВ
35
кВ
кВ
6
380 В
6кВ
35 кВ
110 кВ
220 В
220 В
220 В
ДО СПОЖИВАЧА
Notes: <number>

## Slide 24
Втрати енергії в лініях електропередач
    Pп – втрати потужності у
    підводних проводах,
    P – потужність генератора,
    U – напруга, що передається,
    R – опір ЛЕП
або

## Slide 25
У разі передавання на відстань 1000 км втрати потужності становлять 1010 кВт.
За годину втрати потужності становлять 1010 кВт год.
Оскільки відчутно зменшити опір неможливо, то спочатку підвищують напругу з 20 до 400-500 кВ, а потім її знижують до 220В.

## Slide 26: Карта-схема електроенергетики України

## Slide 27: Найпростіший генератор складається з дротяної рамки (ротора) , що приводиться в рух зовнішньою силою у полі магніту (статора). У процесі обертання рамки змінюється магнітний потік через рамку, внаслідок чого у ній індукується ЕРС, а за допомогою контактних щіток з кілець, припаяних до виводів рамки, знімається різниця потенціалів

## Slide 28
У промислових генераторах:
для отримання великої ЕРС збільшують кількість витків;
для підсилення магнітного поля феромагнітне осердя роблять замкнутим, а зазор між ротором і статором – мінімальним;
для зменшення іскріння (внаслідок зняття великих струмів) магніт (постійний чи електричний) роблять ротором, а витки - статором.

## Slide 29
Нині налагоджено виробництво сучасних генераторів змінного струму потужністю 200, 300, 500 і 800 МВт.

## Slide 30
Типи електростанцій
ТЕС виробляють 62% електроенергії в світі.
Лідирують в виробництві
США, Китай, Україна,
Росія, Японія, Германія.
Теплові електростанції
Бурштинська ТЕС (12 енергоблоків)
Головний експортер електроенергії в Європу

## Slide 31
Найбільші ТЕС розташовані в Донбасі (Вуглегірська, Старобешівська, Миронівська, Курахівська й ін.), на Придніпров'ї (Придніпровська, Криворізька), у Харківській (Зміївська), Київській (Трипільська), Івано-Франківській (Бурштинська), Львівській (Добротвірська) областях, у Запоріжжі, Мелітополі, Одесі й ін. Більшість цих електростанцій виробляє й тепло (ТЕЦ).

## Slide 32
Типи електростанцій
ГЕС виробляють 20% світового виробництва.
Виділяють Канаду, США,
Бразилію, Росію, Китай.
Норвегія – 99,5%,
Бразилія – 93%,
Киргизия и
Таджикистан – 91%
Гідроелектростанції
Дніпрогес

## Slide 33
В розвитку гідроенергетики України особливе значення у ХХ ст. відіграє каскад ГЕС на Дніпрі: Дніпрогес, Каховська, Дніпродзержинська, Кременчуцька, Київська, Канівська. Побудовані ГЕС на Південному Бузі (Дністровська), Росі, у Закарпатській області (Теребле-Ріцька).

## Slide 34
Типи електростанцій
АЕС виробляють 17% світової елекроенергії.
На початку ХХI ст. в експлуатації
250 АЕС, працює
440 енергоблоків.
.
Атомні електростанції
Запорізька АЕС
Найбільша в
Європі атомна станція

## Slide 35
Понад 47 % електроенергії в Україні дають АЕС (Рівненська, Запорізька, Південно-Українська та Хмельницька).
ТЕС є основними станціями, що забезпечують електричною енергією в напівпікові та, разом з ГЕС та ГАЕС, у пікові години

## Slide 36
Власні паливні ресурси станом на 2013 рік забезпечують лише 67 % потреб України, решта імпортується (т.ч. з Росії і Туркменістану, Азербайджану).

## Slide 37
Технічне становище електроенергетики незадовільне: необхідна модернізація устаткування та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, розробка альтернативних джерел електроенергії (сонячні, вітряні, геотермальні електростанції).

## Slide 38: Існують, крім традиційних методів вироблення електроенергії з органічного і ядерного палива (вугілля, нафти, природного газу, урану), ще й екологічні (гідравлічна, сонячна, вітрова, припливна)

## Slide 39
Сонячні електростанції
Альтернативна енергетика

## Slide 40
Альтернативна енергетика
Вітряні електростанції
Ботієвська вітряна
ЕС – найбільша в
Україні
Новоазовська вітряна ЕС
Тарханкутська
вітроелектростанція

## Slide 41
Припливні електростанції
Альтернативна енергетика
Перша в світі припливна електростанція «Ля Ранс» Франція
Припливна електростанція в Північній Ірландії

## Slide 42
Геотермальні електростанції
Альтернативна енергетика
Геотермальна електростанція Несьявеллір
в Ісландії
Геотермальна електростанція в Valencia,
Negros Oriental, Філіпіни