## Slide 1
Тема. Оптичні прилади. Фотоапарат
Оптичні прилади. Фотоапарат
Мета:
сформувати знання про будову і принцип дії найпростіших оптичних приладів – фотоапарата, телескопа, проекційних апаратів тощо;
розвивати конструктивне мислення, показати практичну значущість набутих знань, розширювати кругозір;
виховувати спостережливість та інтерес до вивчення фізики.

## Slide 2
Промінь, паралельний головній оптичній осі, заломившись проходить через фокус лінзи
Промінь, що проходить через фокус лінзи, заломившись поширюється паралельно до головної оптичної осі
Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи, після проходженні крізь лінзу свого напрямку не змінює
O
F
F
2F
2F
Оптичні прилади. Фотоапарат
Промені в двоопуклій лінзі,
хід яких відомий

## Slide 3
Промінь, паралельний головній оптичній осі, після заломлення проходить таким чином, що його продовження проходить через фокус лінзи
Промінь, продовження якого проходить через фокус лінзи, заломившись поширюється паралельно до головної оптичної осі
Промінь, що проходить через оптичний центр лінзи, після проходженні крізь лінзу свого напрямку не змінює
F
2F
F
2F
O
Оптичні прилади. Фотоапарат
Промені в двоввігнутій лінзі,
хід яких відомий

## Slide 4
Рогівка
Райдужна оболонка
Кришталик
Кровоносні судини
Зіниця
М′язи ока
Скловидне тіло
Сітківка
Зоровий нерв
Будова ока
Оптичні прилади. Фотоапарат
Жовта пляма
Сліпа пляма
Notes: <number>

## Slide 5
Короткозорість
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади
Notes: <number>

## Slide 6
Короткозорість
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади

## Slide 7
Далекозорість
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 8
Далекозорість
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 9
Запитання
1. Що таке акомодація?
2. Що таке адаптація?
Оптичні прилади. Фотоапарат
3. Що таке освітленість, якою літерою
позначається та в яких одиницях вимірюється?
4. Що таке сила світла, якою літерою
позначається та в яких одиницях вимірюється?
5. Чи можна за допомогою збиральної лінзи
отримати уявне зображення?
6. Бабуся користується окулярами з оптичною
силою -2 дптр. Яка фокусна відстань лінз у цих
окулярах? Яку ваду зору вони виправляють?

## Slide 10
1
0
2
3
4
5
6
1
0
2
3
4
5
6
Лупа
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 11
F
F
F
•
α
β
•
•
Лупа
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади

## Slide 12
Мікроскоп
Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади
Мікроскоп дає уявне обернене збільшене зображення малих об’єктів.
Сучасні оптичні мікроскопи дають збільшення
до 2000 разів.

## Slide 13
A
B
A1
B2
A2
B1
K
M
G
D
E
•
•
O2
F
F
•
•
•
•
O1
F
2F
2F
F
Об'єктив
Окуляр
Мікроскоп
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 14
Бінокль
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 15
Бінокль
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 16
Діаскоп
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 17
Кінопроектор
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 18
The end
Кінопроектор
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 19
Перископ
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 20
Фотоапарат
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 21
Фотоапарат
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 22
Порівняння оптичних систем
ока і фотоапарата
Оптичні прилади. Фотоапарат
Фотоапарат | Око
Об’єктив | Кришталик
Діафрагма | Зіниця
Фотокамера | Склоподібне тіло
Фотоплівка | Сітківка
Наведення на різкість | Акомодація
Notes: <number>

## Slide 23
Телескопи
Оптичні прилади. Фотоапарат
Телескоп дозволяє розрізняти близькі світні точки
та спостерігати дуже слабкі далекі світні об’єкти
Notes: <number>

## Slide 24
Оптична схема телескопа Галілея
F
F
Телескопи
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 25
Оптична схема телескопа Кеплера
F
F
Телескопи
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 26
Система Ньютона
Телескопи
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 27
Система Касегрена
Телескопи
Оптичні прилади. Фотоапарат
Notes: <number>

## Slide 28
Задачі
1. Дійсне чи уявне зображення створює об’єктив
фотоапарата на фотоплівці? Пряме чи обернене
це зображення?
2. Чому плівку пропускають перед об’єктивом
кінопроектора так, щоб зображення на ній були
розташовані «догори ногами»?
3. На якій відстані від очей треба розмістити
плоске дзеркальце, щоб якнайкраще роздивитися
своє обличчя без напруження очей?
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 29
Запитання
1. Які найпростіші оптичні прилади ви знаєте?
2. Які вади зору ви знаєте?
3. Якими окулярами корегується далекозорість?
Короткозорість?
4. Чому людина із нормальним зором може
однаково чітко бачити як далеко, так і близько
Розташовані предмети?
Оптичні прилади. Фотоапарат
5. Як розташувати дві лінзи, щоб вони утворили
телескопічну систему?

## Slide 30
Домашнє завдання
1. Опрацювати конспект.
2. Виконати вправу 6 (с. 176), вправу 2 (с. 183).
3.Додаткове завдання:
підготувати невелику творчу роботу на тему:
«Як людина може зберегти свій зір».
Оптичні прилади. Фотоапарат

## Slide 31
Задачі
2. Хлопець стоїть на відстані 17 м від будівлі заввишки
6 м. Яка висота зображення цієї будівлі на сітківці його
ока? Вважайте, що око є тонкою лінзою з фокусною
відстанню 17 мм.
1. Микола читає підручник, тримаючи йогона відстані
15 см від очей. Які окуляри йому потрібні, щоб він читав,
тримаючи книжку на відстані найкращого зору від очей?
Яке зображення даватимуть ці окуляри: дійсне чи уявне?
збільшене чи зменшене?
Оптичні прилади. Фотоапарат