## Slide 1: Тема уроку: Прості механізми. Важіль. Блок. Умова рівноваги важеля. Момент сили.
Мета: сформувати в учнів поняття: простих механізмів важеля та блоку, плече дії сили, момент сили; визначити умову рівноваги важеля; розвивати творче мислення, уміння спостерігати та аналізувати; виховувати політехнічний кругозір учнів.
Дайте мені точку опори – і я зрушу Землю.
Архімед

## Slide 2: Що таке простий механізм?
Простий механізм – пристрій, що використовується для виконання роботи, і який перетворює значення сили та її напрямок.

## Slide 3: Традиційно виділяють 6 простих механізмів
Важіль
Коловорот
Блок
Похила площина
Клин
Гвинт

## Slide 4
Важіль
Коловорот
Блок
Похила площина
Гвинт
Прості механізми
Клин

## Slide 5: Важіль
Важіль – це тверде тіло, що може обертатися навколо нерухомої опори.

## Slide 6: Плече важеля
Плече важеля – частина важеля, до якого при­кладена сила відносно осі обертання.
Плече важеля
Плече важеля

## Slide 7: Точка прикладання сили
Точка прикладання сили– це точка, в якій на важіль діє сила.
Точка прикладання сили
Точка прикладання сили

## Slide 8: Вісь обертання
Вісь обертання – лінія, перпендикулярна до поздовжньої осі важеля. Важіль може вільно обер­татися навколо цієї осі.
Вісь обертання

## Slide 9: Лінія дії сили
Лінія дії сили – це лінія, яка показує напрям дії сили.
Лінія дії сили P
Лінія дії сили F

## Slide 10: ℓ - плече сили. [ℓ] = м (ОА и ОВ – плечі сил F₁ та F₂ )
Плече важеля – частина важеля, до якого при­кладена сила відносно осі обертання.

## Slide 12: Правило рівноваги важеля

## Slide 13: Типи важелів
Важіль першого типу
Важіль другого типу

## Slide 14: Момент сили

## Slide 15: Блок
Блок – це колесо з жолобом, закріплене в обоймі, яке обертається навколо своєї осі.

## Slide 16: Нерухомий блок
Нерухомий блок – блок, вісь якого закріпле­на і під час піднімання вантажів він не підні­мається й не опускається.
Нерухомий блок можна розглядати як рівноплечий важіль, у якого плечі сил дорівнюють радіусу колеса: OA = OB. Умовою рівноваги блоку буде рівність прикладених сил:
F = P
Звідси випливає, що
Нерухомий блок не дає виграшу в силі, але дозволяє змінювати напрямок дії сили

## Slide 17: Рухомий блок

## Slide 18: Коловорот
Коловорот – це нерухомий блок, який оберта­ється разом із закріпленою в ньому віссю.

## Slide 19: Похила площина
Похила площина — це площина, розміщена під кутом до горизонту.

## Slide 20
Якщо
l — довжина похилої площини,
h — висота похилої площини,
P — вага візка,
F — сила, прикладена до візка,то за відсутності сили тертя можна записати:
При використанні похилої площини виграють у силі в стільки разів, у скільки разів довжина похилої площини більше її висоти

## Slide 21: Клин
Клин – тверде тіло, поздовжнім перерізом якого є прямокутний трикутник.
Ручка топора
Стальне лезо
Поліно
Роскіл

## Slide 22: Гвинт
Гвинт – прямий циліндр, який має на поверх­ні гвинтову лінію (нарізку).
Розгортка різьби
Різьба

## Slide 23: Застосування гвинта
Домкрат
Свердлик
Гвинтовий прес

## Slide 24: «ЗОЛО­ТЕ ПРАВИЛО» МЕХАНІКИ
У скільки разів виграємо у силі,
у стільки ж разів програємо у відстані.
АБО
У скільки разів виграємо у відстані,
у стільки ж разів програємо у силі.

## Slide 25: Розв'язування задач усно.
Чи підніме людина, яка стоїть на підлозі і має вагу 600 Н, за допомогою нерухомого блока ван­таж, маса якого 82 кг?
А за допомогою рухомого блока?
На яку довжину потрібно протягнути вільний кінець мотузки рухомого блока, щоб вантаж, який висить на гачку блока, підняти на 120 см?
Довжина схилу похилої площини утричі більша за її висоту. Яку слід прикласти силу, щоб підняти вантаж вагою 1,2 кН?

## Slide 26: Розв'язування задач письмово
Яка довжина важеля, до кінців якого прикладені сили 5 Н і 10 Н, якщо він перебуває в рівновазі, а менше плече дорівнює 40 см?
Який максимальний вантаж може підняти хлопчик вагою 420 Н, користуючись одним рухо­мим і одним нерухомим блоком, якщо вага блока 20 Н?

## Slide 28: Домашнє завдання
1. §§ 21-24, опрацювати конспект.
2. Розв'язати задачу: на менше плече важеля діє сила 300 Н, на більше – 20 Н. Довжина меншого плеча 5 см. Визначити довжину більшого плеча.
3. Підготуватись до лабораторної роботи № 8 «З'ясування умови рівноваги важеля».