## Slide 1: Я чую – і я забуваю. Я бачу – і я пам'ятаю. Я роблю – і я розумію! Конфуцій

## Slide 2
Сила струму вимірюється приладом…
Одиниця опору…
Причиною електричного опору металу є…
В амперах вимірюється…
Одиницею напруги є…
Сила струму в провіднику залежить від…
Напруга вимірюється…
Одиницею сили струму є…
Опір провідника залежить від…
В Омах вимірюється…
Закон Ома записується так…
Величина заряду, що проходить через провідник, залежить від…
Амперметром
Ом
Рух і взаємодія частинок
Сила струму
Вольт
Напруги, опору
Вольтметром
Ампер
Довжини, площі перерізу, матеріалу
Опір
І=U/R
Сили струму, часу

## Slide 3: Тема: З’єднання провідників.

## Slide 4: Мета уроку:
Ознайомитись із видами з’єднання провідників, розглянути властивості цих з'єднань.
Навчитись розраховувати характеристики простих електричних кіл.
Розвивати вміння робити теоретичні висновки.

## Slide 5: Послідовне з’єднання провідників.
З’єднання елементів електричного кола, при якому провідники з’єднуються один за одним – кінець одного елемента з початком наступного, називають послідовним з’єднанням.

## Slide 6: Закони послідовного з’єднання провідників
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2

## Slide 7: Паралельне з’єднання провідників.
Паралельним називається таке з'єднання елементів кола, при якому одні кінці всіх елементів приєднуються до однієї точки електричного кола, а інші кінці – до другого.

## Slide 8: Закони паралельного з’єднання провідників
U=U1=U2
I=I1+I2
R 1
R 2

## Slide 9: Використання послідовного та паралельного з'єднань

## Slide 10: Закріплення нового матеріалу. Розв'язування задач
Чому побутові прилади в приміщенні необхідно з'єднувати паралельно?
Який прилад у кімнаті з'єднаний не паралельно, а послідовно зі споживачем?
Чому птахи спокійно сідають на лінії електропередач? Хоча коли птах доторкнеться крилом чи хвостом до стовпа, то він гине.

## Slide 11
Два резистори опорами 3 Ом та 7 Ом з'єднано послідовно. Напруга на першому резисторі 6 В. Обчисліть загальні силу струму, напругу, опір.
Два резистори опорами 4 Ом та 6 Ом з'єднано паралельно. Сила струму в першому резисторі 3 А. Обчисліть загальні силу струму, напругу, опір.

## Slide 12: Який опір ділянок? Опір кожного резистора 1 Ом.

## Slide 13: Підсумок
Що нового ми вивчили на уроці?
Які види з'єднань вам відомі?
Де, на вашу думку, можна застосувати або застосовують закони послідовного або паралельного з'єднань провідників?
Який вигляд має математичний запис законів послідовного або паралельного з'єднань?

## Slide 14
Послідовне з’єднання провідників
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
Паралельне з’єднання провідників
I=I1+I2
U=U1=U2

## Slide 15: Домашнє завдання
Вивчити §§ 16, 17
розв'язати вправу 8(1)